Die Zusatzplatine SMC1500z

Die Zusatzplatine SMC1500Z (nur möglich in Verbindung mit der Schrittmotorsteuerkarte SMC1500) wird benötigt, wenn die Schrittmotor-Steuerkarte SMC1500 mit Takt- und Richtungssignal angesteuert werden soll. Sie ist mit einem Mikrocontroller PIC16C57 ausgestattet und bietet dem Anwender folgende Einstellmöglichkeiten:

- Vollschritt- oder Halbschrittbetrieb

- Haltestrom bei Motorstillstand

Dazu sind Jumper 1 bis Jumper 3 wie folgt zu setzen:

Halbschritt	ON		      0%		OFF  OFF

Vollschritt	OFF		    20%		ON    OFF

60%		OFF   ON

Der Phasenstrom wird bei Motorstillstand automatisch auf den eingestellten Wert reduziert. Alle Eingangspegel sind TTL und CMOS kompatibel und können Frequenzen bis 5kHz verarbeiten. Takt- und Drehrichtungseingänge reagieren auf die steigende Flanke des Signals.

Eine Änderung des Drehrichtungspegels von 0 nach 1 und umgekehrt hat eine Drehrichtungsänderung des Motors zur Folge. Der Relais-Arbeitskontakt wird mit einem positiven Pegel ( 3-30V ) eingeschaltet und mit Nullpegel ( 0-0,8V ) ausgeschaltet.

Eine Einstellungsänderung wird nur dann wirksam, wenn die Schaltung nach der Jumperänderung kurzzeitig von der Spannungsversorgung getrennt wird (Reset), oder die Änderung bereits im spannungslosen Zustand erfolgte.

Belegung der Klemmleiste:

1:  Taktsignal X-Motor

2:  Drehrichtungssignal X-Motor

3:  Taktsignal Y-Motor

4:  Drehrichtungssignal Y-Motor

5:  Taktsignal Z-Motor

6:  Drehrichtungssignal Z-Motor

7:  Relais-Arbeitskontakt ein/aus

8:  Signalmasse

9:  Arbeitskontakt Anschluß 1

10: Arbeitskontakt Anschluß 2

EMIS GmbH  -  Zur Drehscheibe 4  -  92637 Weiden  -  Tel. 0961 32040  -  Fax 0961 31494  -  info@emisgmbh.de  -  www.emisgmbh.de

# Text boxes

Haltestrom

J1

J2        J3

J1

J2

J3

1    2    3    4   5    6   7    8        9   10